# Jak poprvé spustit Raspberry Pi

Před tím než budete moci své Raspberry Pi spustit, musíte k němu mít základní příslušenství: 1) napájecí zdroj a 2) paměťovou kartu s operačním systémem. Chcete-li s Pi pracovat lokálně, je navíc dobré připojit monitor nebo televizi a klávesnici s myší.

Příslušenství

MicroSD karta

Aktuální modely Raspberry Pi vyžadují kartu typu microSD. Doporučuje se minimálně velikost 8 GB a alespoň třída 4. Já používám 32GB zřída 10. Výběr a instalaci operačního systému ulehčí program NOOBS. Získát kartu s NOOBS není nijak složité, můžete si jí koupit, nebo vytvořit podle průvodce instalačním programem NOOBS.

Napájecí zdroj s microUSB koncovkou

Raspberry Pi se napájí 5V zdrojem s microUSB koncovkou. Výkon těchto zdrojů je dán jejich výstupním proudem. Platí, že čím vyšší výkon, tím více zařízení můžete k Pi připojit. Pozor, při nedostatečném napájení se může Pi začít chovat nestandardně!

Internet

Raspberry Pi můžete k Internetu připojit jak pomocí klasického ethernetového LAN kabelu, tak bezdrátově, pomocí vestavěné/externí Wi-Fi.

Displej

Jako displej poslouží každý HDMI monitor nebo i televize. S vhodnými kabely/redukcemi lze použít také DVI nebo VGA monitor. Alternativně Pi disponuje i kompozitním video výstupe, ukrytým ve čtyřpólovém audio jacku.

USB

Se čtyřmi porty USB 2.0 můžete k Pi připojit nejen USB klávesnici a myš, ale i další 2-3 zařízení. Díky vestavěnému Bluetooth 4.1 můžete dokonce připojit klávesnici, myš, nebo sluchátka, i bez obsazení USB.

Krabička

Pro ochranu Raspberry Pi před mechanickým poškozením a statickou elektřinou je rozumné umístit ho do nějaké krabičky. Jen pozor aby pasovala na Váš model Raspberry Pi a k přídavným modulům, které plánujete používat!

Zvuk

Primárním výstupem zvuku je digitální HDMI. Alternativně Pi disponuje i analogovým 3,5mm jacken. Maximální kvality zvuku však dosáhnete jedině s externí zvukovou kartou.

Rozšiřující moduly

Raspberry Pi lze díky GPIO sběrnici rozšířit prakticky o cokoliv. Stačí si vybrat ten nejvhodnější rozšiřující modul.

Zapojení a první start

- Vložte microSD kartu se systémem do slotu na Raspberry Pi. Pasuje jen jedním směrem. Raspberry Pi 2B, 1A+ a 1B+ používají „klik-klik“ mechanizmus, kdy karta po hlubším zacvaknutím sama vyskočí. Tento mechanismus se snadno zničí, nikdy kartu nevytahujte násilím! I z tohoto důvodu už Raspberry Pi Zero a Raspberry Pi 3B klikací mechanismus nepoužívají.

- Chcete-li, připojte svou USB klávesnici, myš a další USB příslušenství.

- Chcete-li, připojte monitor nebo televizi. Ujistěte se, že je monitor zapnutý a má navolený správný vstup (např. HDMI 1)

- Chcete-li, připojte Pi ethernetovým kabelem od lokální počítačové sítě.

- Raspberry Pi spustíte připojením napájecího microUSB zdroje.

- Pokud je Raspberry Pi spuštěno poprvé a používáte kartu s NOOBS, zvolte operační systém a projděte jeho instalací. Podrobný návod k tomuto kroku naleznete v průvodci instalačním programem NOOBS.

- Po instalaci systému a restartu bude Raspberry Pi připraveno k použití.

Vypnutí a zapnutí

Raspberry Pi v základu nemá klasický vypínač. Nenajdete na něm žádné tlačítko. Vypíná se ukončením systému a odpojením od zdroje. Pro nové spuštění pak stačí zdroj znovu připojit.

# Průvodce instalačním programem NOOBS

NOOBS je program vyvinutý pro usnadnění instalace operačního systému na Raspberry Pi. Můžete díky němu zapomenout na hledání, stahování a ruční instalaci systémových obrazů. Stačí si stáhnout ZIP archiv s NOOBS a rozbalit ho na připravenou paměťovou kartu. Po zapnutí Pi pak uvidíte jednoduchý zaškrtávací seznam operačních systémů dostupných k instalaci.

Při prvním spustění Raspberry Pi zformátuje program NOOBS paměťovou kartu a vygeneruje seznam dostupných operačních systémů. Pokud nemáte Pi připojeno k Internetu kabelem, klikněte v horní nabídne na tlačítko Wi-Fi Networks (w). Teprve po připojením k Internetu získáte kompletní nabídku aktuálně dostupných operačních systémů.

Vaše nastavení zůstane v programu NOOBS uloženo a automaticky se předá instalovaným OS. Při každém dalším spuštění Raspberry Pi se můžete do nabídky NOOBS vrátit stiskem klávesy Shift a nainstalovat si třeba nějaký jiný systém.

Funkce

- Install: Instaluje vybrané OS na SD kartu. Změnou výběru OS se všechny nainstalované OS vymažou a nainstalují podle nového výběru.

- Edit Config: Otevře textový editor pro pokročilou úpravu nastavení vybraného nainstalovaného OS.

- Wi-Fi Networks (w): Otevře dialog pro připojení k lokální bezdrátové síti.

- Online Help: [Vyžaduje internetové připojení] Otevře prohlížeč na stránce s nápovědou pro Raspberry Pi .

- Exit: Ukončí NOOBS a restartuje Pi.

- Language Selection: Umožňuje změnit jazyk.

- Keyboard Layout: Umožňuje změnit rozložení klávesnice.

- Display Mode Selection: Ve výchozím nastavení používá NOOBS pro výstup obrazu HDMI a to i když není žádný HDMI displej připojen. Pokud nevidíte žádný obraz, nebo používáte kompozitní výstup, stiskněte 1, 2, 3, nebo 4 na vaší klávesnici pro výběr módu HDMI (1), nouzového módu HDMI (2), kompozitního PAL módu (3) nebo kompozitního NTSC módu (4).

O pokročilejších funkcích NOOBS se dočtete více na GitHub stránce projektu:  https://github.com/raspberrypi/noobs.

Jak a kde NOOBS získat

NOOBS můžete získat jednoduše nákupem předinstalované karty, nabízejí se i v sadách s Raspberry Pi, nebo stažením ZIP archivu z webu nadace a vlastní instalací.

Formát karty

- Karta, na kterou chcete NOOBS nahrát, musí mít dostatečně velký oddíl ve formátu FAT!

- Používáte-li systém Windows nebo macOS, doporučeným programem je SD Formatter 4.0. Jste-li na Linuxu, doporučujeme Gnome Disks.

- Vložte kartu. (Pro připojení microSD karty můžete potřebovat USB čtečku nebo SD adaptér, nejčastěji dodávaný společně s microSD kartou.)

- Spusťte program z kroku č. 1, velmi pečlivě vyberte právě vloženou SD kartu a naformátujte ji. Cílem je jediný oddíl typu FAT(32).

Instalace

- NOOBS je volně ke stažení z webu nadace Raspberry Pi. Stažený archiv pak stačí rozbalit na připravenou kartu.

- Archivy ve formátu ZIP otevře často sám systémový správce souborů. Pokud ne, doporučujeme program 7-Zip.

- Označte všechny soubory uvnitř vzniklé složky a přesuňte/překopírujte je na připravenou kartu (viz formát karty).

- Po dokončení operace kartu z počítače bezpečně odeberte a vložte do Raspberry Pi.

- Pokračujte startem Raspberry Pi.

# Instalace operačního systému na Raspberry Pi

Raspberry Pi nemá v základu žádný operační systém. Ten patří až na přídavnou paměťovou kartu a jeho instalace a údržba je na Vás.

Výběr systému

Operačních systémů pro Raspberry Pi existuje celá řada a stále přibývají nové. S přechodem na architekturu ARMv8-A je navíc možné nainstalovat na Pi3 a Pi2 (od verze 1.2) prakticky každý operační systém s podporou ARM. Před instalací systému si ovšem musíte nejprve nějaký vybrat. Připravil jsem proto pro Vás jednoduchý seznam těch nejznámějších systémů a jejich použití. Stačí si odpovědět na otázku: Co chci s Raspberry Pi dělat?

- Učit se programovat a hrát si s přídavnými HAT moduly = Raspbian

- Automatizovat dům, zahradu apod. = Raspbian

- Klasickou pracovní stanici = Ubuntu MATE, Raspbian

- Multimedální centrum k televizi nebo projektoru = KODI pod LibreELEC nebo OSMC, alternativně RasPlex + Plex Media Server

- Hi-Fi centrum k reproduktorům bez monitoru = Volumio

- Síťové uložiště (NAS) = Openmediavault

- Herní retro konzoli (Nintendo, Sega, Sony Play Station 1-2…) = Lakka

- Testovat a analyzovat bezpečnost počítačových sítí = Kali Linux

- Bezpečný kiosek = Raspberry Digital Signage

- Poskládat si vlastní linuxový systém = Arch Linux

- Moderní IoT řešení = Ubuntu Core nebo Windows IoT

- Embedded zařízení, router apod. = OpenWrt

- Řízení v reálném čase = RISC OS

Nákup před-instalované karty

Nejjednodušší způsob, jak získat kartu se systémem je nákup před-instalované karty. Můžete zvolit buď kartu s NOOBS, nebo kartu s klasickou instalací jednoho konkrétního systému. Před-instalované karty jsou také součástí výhodných sad a kompletů.

Klasická instalace systému

Pomocí NOOBS nainstalujete jen některé základní systémy. Pro instalaci těch ostatních, a také pro urychlení celého procesu, existuje klasická instalace. Ta spočívá ve stažení tzv. „obrazu“ se systémem, tj. souboru, který představuje virtuální disk s již nainstalovaným systémem, a přenosu tohoto obrazu na vhodnou SD kartu.

- Usedněte k počítači se čtečkou SD karet.

- Navštivte oficiální stránky vybraného operačního systému.

- Stáhněte si archiv, většinou ZIP, s obrazem systému pro Vaší verzi Raspberry Pi.

- Rozbalte stažený archiv.

- Navštivte stránku etcher.io a stáhněte a nainstalujte si nástroj Etcher (Linux/Windows/Mac).

- Spusťte Etcher a vyberte obraz systému rozbalený ve 3. kroku.

- Vložte SD kartu a vyberte příslušnou mechaniku, pokud ji Etcher nevybral už za Vás.

- Klikněte na Burn pro zahájení přenosu obrazu na kartu. Uvidíte ukazatel průběhu přenosu. Po dokončení bude zvolená mechanika automaticky odpojena, a Vy budete moci bez obav SD kartu vyjmout a začít používat ve svém Raspberry Pi.